## Slide 1: ecopower Mini-Blockheizkraftwerk
Das intelligente System für die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung
PowerPlus Technologies GmbH
Fasaneninsel 20
07549 Gera
Tel. 0365-83040300
www.ecopower.de

## Slide 2: ecopower Mini-Blockheizkraftwerk (Mini-BHKW)
Effizientes und kostensparendes System für die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung
Bis zu 60% höhere Stromproduktion mit patentierter Leistungsmodulation
Notes: Effizientes und kostensparendes System für dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung
  Heizung, Warmwasser und Strom mit einem System
  Doppelte Nutzung der eingesetzten Energie
Bis zu 60% höhere Stromproduktion mit patentierter Leistungsmodulation
  Elektrische Leistung von 1,3 bis 4,7 kW
  Thermische Leistung von 4,0 bis 12,5 kW
  Breite Anwendungsmöglichkeiten
  Hohe Wirtschaftlichkeit

## Slide 3: Geschichte
1995-1998 Produktentwicklung (Schweiz)
1999 Beginn der Serienproduktion in Gera
2000 Valentin Energie- und Umwelttechnik
2004 PowerPlus Technologies GmbH
Notes: 1995-1998 Produktentwicklung in der Schweiz
  Im Rahmen des Hybrid-Antriebs für den Smart
  Entwickler/Erfinder Herr Daniel Ryhiner
  Prototyp 1995
  1997, 1998 Anpassung an die Marktbedürfnisse (Redesign um das Produkt flexibler einsetzbar zu machen)
  1998, 1999 Vorserie
1999 Beginn der Serienproduktion in Gera
2000 Valentin Energie- und Umwelttechnik GmbH
  Übernahme
2004 PowerPlus Technologies GmbH
  tritt als 100%ige Tochter der Vaillant Group die Nachfolge der Valentin Energie- und Umwelttechnik GmbH an

## Slide 4: PowerPlus Technologies GmbH
Technologieführer im 5 kW Segment (elektrische Leistung) der dezentralen Energieversorgung
Fortschrittliches und ausgereiftes Produkt
Bundesweiter Vertrieb über ecopower Fachpartner
Notes: Technologieführer im 5 kW Segment (elektrische Leistung) der dezentralen Energieversorgung
  Patentierte Leistungsmodulation
  Fortschrittliche Fernwartung
Fortschrittliches und ausgereiftes Produkt
  Qualitätssicherungsprogramm
  Produktleistung und –qualität werden fortlaufend kontrolliert und optimiert
  Enge Zusammenarbeit mit den Fachpartnern
Bundesweiter Vertrieb über Partnerbetriebe
  Netz von autorisierten und qualifizierten Fachbetrieben
  Umfassende Herstellerunterstützung (Vertrieb, Marketing, Service)

## Slide 5: Effiziente Energieversorgung
Mini-BHKWs als vorteilhafte Alternative zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme

## Slide 6: Nachhaltige Energieversorgung
Steigender Energieverbrauch – sinkende Rohstoffvorräte
Noch vorhandene Reserven an fossilen Energieträgern
  Erdöl - 40 Jahre
  Gas - 66 Jahre
  Steinkohle - 250 Jahre
Effiziente Energieerzeugung für nachhaltige Entwicklung
Notes: Nachhaltigkeit = Zukünftige Generationen sollen die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen haben wie wir
  Gilt insbesondere in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen
Problem: Steigender Energieverbrauch bei gleichzeitig sinkenden Vorräten fossiler Energieträger
  Entspricht nicht dem Nachhaltigkeitsgedanken
Noch vorhandene Reserven an fossilen Energieträger
    Auf Basis des gegenwärtigen Verbrauchs
    Erdöl - 40 Jahre
    Gas - 66 Jahre
    Steinkohle - 250 Jahre
    Steigt der Verbrauch weiter wie bisher, werden die Vorräte noch früher erschöpft sein
    Langfristig wird Energie kostbar
Effiziente Energieerzeugung ist daher ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Entwicklung

## Slide 7: Veränderung des Weltklimas
Weiter steigende CO2-Emissionen
Treibhausgase führen zur Aufheizung der Atmosphäre
  Temperaturerhöhung um 2 bis 5 °C
  Meeresspiegel steigen um 10-90 cm
Häufigere Dürren, Stürme und Überschwemmungen
Notes: Weiter steigende CO2-Emissionen
  Durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas
  Trotz Kyoto-Protokoll
  Ziel: Industriestaaten verringern ihre Emissionen der sechs wichtigsten Treibhausgase bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 insgesamt um mindestens fünf Prozent gegenüber 1990
Treibhausgase führen zur Aufheizung der Atmosphäre
Folgen in den nächsten 100 Jahren bei gleichbleibendem Trend
  Temperaturerhöhung um 2 bis 5 °C
  Meeresspiegel steigen um 10-90 cm
Auswirkungen sind heute schon zu spüren
Häufigere Dürren, Stürme und Überschwemmungen
    Siehe Hochwasser-Katastrophe 2002
    Siehe New Orleans
Reduktion der Emissionen erforderlich
Gefragt sind daher Ansätze, die es ermöglichen Energie einzusparen und effizienter zu nutzen

## Slide 8: Energie effizienter selbst erzeugen
Mini-BHKWs reduzieren den Primärenergieverbrauch um mehr als ein Drittel
  Doppelte Nutzung der eingesetzten Energie
  Verluste < 10%
Hohe Verluste bei konven- tioneller Energieversorgung
  Getrennte Erzeugung von Strom und Wärme
  Verluste ca. 40%
Notes: Dezentrale Mini-BHKWs reduzieren Primärenergieverbrauch um mehr als ein Drittel
  Effizientere Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung
  Doppelte Nutzung der eingesetzten Energie
  Bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme wird direkt vor Ort genutzt
  zur Warmwasserbereitung und Heizung
  Verluste < 10%
  Gesamtwirkungsgrad von über 90%
Demgegenüber stehen
Hohe Verluste bei der konventionellen Energieversorgung
  Getrennte Erzeugung von Strom und Wärme
  Stromerzeugung im Großkraftwerk
    Abwärme ungenutzt
    Durchschnittlicher Wirkungsgrad 37%
    Dazu kommen Leitungs- und Transportverluste
  Plus Wärmeerzeugung dezentral mit dem Heizkessel
  Verluste ca. 40%
    Bei Ŋ(el) von 36% und Ŋ(th) von 85%
  Gesamtwirkungsgrad < 60%

## Slide 9: Direkten Beitrag zum Umweltschutz leisten
Mini-BHKWs tragen zum Klima- und Ressourcenschutz bei
Nachhaltigere Nutzung der schwindenden Rohstoffvorräte
Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 60% möglich
Notes: Mini-BHKWs tragen zum Klima- und Ressourcenschutz bei
  Weniger Energieverbrauch zur Bereitstellung von Strom und Wärme
Nachhaltigere Nutzung der schwindenden Rohstoffvorräte
  Senken Primärenergieverbrauch um mehr als ein Drittel
Effiziente Brennstoffausnutzung ermöglicht parallel CO2-Einsparungen
Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 60% möglich
  Effektivste Stromerzeugungstechnologie, gemessen an der erreichbaren CO2-Minderung pro eingesetztem Euro (ASUE)
  Mini-BHKWs leisten wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz
  Laut Bundesregierung wesentliche Voraussetzung, um die mittel- und langfristigen Klimaschutzziele zu erreichen
Aus diesem Grund wird die effiziente Energieerzeugung mit Mini-BHKWs auch von staatlicher Seite gefördert

## Slide 10: Fördermittel nutzen
Ökologische Steuerreform
  Keine Stromsteuer: 2,05 Cent/kWh
  Erstattung Mineralölsteuer: 0,55 Cent/kWh (Erdgas)
KWK-Modernisierungsgesetz (KWKModG)
  Bonus: 5,11 Cent/kWh zusätzlich zur gesetzlich festgelegten Vergütung
Zinsgünstige KfW-Kredite
Notes: Ökologische Steuerreform
Mini-BHKW wurden im Rahmen der ökologischen Steuerreform als besonders förderungswürdig eingestuft
Während konventionell erzeugte Energie verteuert wurde, erhalten die Betreiber von Mini-BHKWs beträchtliche staatliche Zuschüsse und steuerliche Vorteile
  Befreiung von der Stromsteuer: 2,05 Cent/kWh
    Für den selbst erzeugten und genutzten Strom
  Erstattung der Mineralölsteuer: 0,55 Cent/kWh
    Für das im BHKW eingesetzte Erdgas
    entspricht etwa 15 bis 20 % des Gaspreises
    Flüssiggas 60,0 €/1000 kg
KWK-Modernisierungsgesetz (KWKModG)
  Bonus von 5,11 Cent/kWh zusätzlich zur gesetzlich festgelegten Vergütung
    Wird vom örtlichen Energieversorgungsunternehmen gezahlt
Zinsgünstige KfW-Kredite
  Vergeben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
  Gebäudesanierungsprogramm oder CO2-Minderungsprogramm
  Für eine gewerbliche Nutzung Förderung durch das KfW-Umweltprogramm möglich.

## Slide 11: Energiekosten sparen
Notes: Einsparungen durch
  Geringere Stromkosten
  Rückerstattung Mineralölsteuer
Einsparungen ergeben sich aus dem Erlös der Stromproduktion
  Je höher die Betriebsstundenzahl des Mini-BHKWs im Jahr ist, umso größer ist auch der Erlös aus der Stromproduktion
  Die patentierte Leistungsmodulation des ecopower Mini-BHKWs ermöglicht eine bis zu 60% höhere Stromproduktion als Geräte mit konstanter Leistung
Betreiber profitieren von steigenden Strompreisen
  Eingesparte Stromkosten liegen höher als die Einspeisevergütung
  Hier ergibt sich der Erlös aus der Einsparung, die dadurch erzielt wird, dass der Strom nicht beim Versorger gekauft werden muss.
  Bedeutet: Je höher die Preise, desto höher die Einsparung
  Gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung steigt ebenfalls mit dem Strompreis (Stand 3. Quartal 2005: 4,387 Euro-Cent je Kilowattstunde)
Gleichzeitig muss die produzierte Wärme für einen energiesparenden Betrieb mitgenutzt werden
Bedeutet: Gebäude mit ausreichend hohem ganzjährigen Strom- und Wärmebedarf sind für den Mini-BHKW Einsatz geeignet

## Slide 12: Einsatzgebiete ecopower Mini-BHKW
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser
Gewerbebetriebe
Hotels, Pensionen und Gasthöfe
Fitnessstudios, Gesundheits- und Therapiezentren
Pflege- und Seniorenwohnheime
Kindergärten, Schulen und Sporthallen
Verwaltungsgebäude
Notes: Neubau und Modernisierung von
  Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser
  Gewerbebetriebe
  Hotels, Pensionen und Gasthöfe
  Fitnessstudios, Gesundheits- und Therapiezentren
  Pflege- und Seniorenwohnheime
  Kindergärten, Schulen und Sporthallen
  Verwaltungsgebäude
Weitere Gebäude mit ganzjährigem Strom- und Wärmebedarf

## Slide 13: Fortschrittliche und ausgereifte Technik
Produkteigenschaften ecopower Mini-BHKW

## Slide 14: Funktionsweise
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
Gas-Verbrennungsmotor treibt Generator zur Stromerzeugung an
Nutzung entstehender Abwärme zur Heizung und Warmwasserbereitung
Notes: Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
  Definition nach §3 KWKModG: „Gleichzeitig Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme in einer ortsfesten technischen Anlage“
Gas-Verbrennungsmotor treibt Generator zur Stromerzeugung an
  Mechanische Energie des Motors wird in elektrische Energie umgewandelt
Nutzung der entstehenden Abwärme zur Heizung und Warmwasserbereitung
  Plattenwärmetauscher koppeln die im Generator, im Motorkühlwasser und –öl enthaltene Wärme aus
  Hoher zusätzlicher Wärmegewinn durch Brennwerttechnik auf Erdgasbasis

## Slide 15: Hauptkomponenten

## Slide 16: Patentierte Leistungsmodulation
Anpassung der Mini-BHKW Leistung an den tatsächlichen Bedarf
Bis zu 60% höhere Stromproduktion
Wirtschaftlicher Einsatz auch in Objekten mit geringerem Strom- und Wärmebedarf
Notes: Anpassung der Mini-BHKW-Leistung an den tatsächlichen Bedarf
  Möglich durch variable Motor-Drehzahl
  Verhindert vorzeitiges Abschalten des Mini-BHKWs aufgrund zu geringer Leistungsanforderung
  Geringere Wartungskosten durch reduzierte Motortaktung
  Wesentlich höhere Anzahl von Betriebsstunden pro Jahr als bei Geräten mit konstanter Drehzahl
Führt zu einer ...
Bis zu 60% höhere Stromproduktion
Wirtschaftlicher Einsatz auch in Objekten mit geringerem Strom- und Wärmebedarf

## Slide 17: Produktionskurve – normales Mini-BHKW
Notes: Heiz-Diagramm eines Mini-BHKWs mit konstanter Drehzahl
Mini-BHKW liefert nur ein Drittel der maximalen geforderten Leistung
Konstante thermische und elektrische Leistung
Hohe Taktung des Motors, insbesondere bei geringer Leistungsanforderung
Abdeckung der Spitzenlasten mit Heizkessel

## Slide 18: Produktionskurve – modulierendes Mini-BHKW
Notes: Heiz-Diagramm eines Mini-BHKWs mit variabler Drehzahl
Dank Modulation können auch niedrigere Wärmemengen durch das Mini-BHKW abgedeckt werden
Thermische und elektrische Leistung sind variabel
Wenig Taktung des Motors das sich das Gerät an die Leistungsanforderung anpasst
Abdeckung der Spitzenlasten mit Heizkessel

## Slide 19: Produktionskurve – monovalenter Betrieb
Notes: Heiz-Diagramm eines Mini-BHKWs mit variabler Drehzahl im monovalenten Betrieb
Die geforderte Wärmemenge kann vollständig durch das Mini-BHKW abgedeckt werden
Kein Spitzenlastkessel nötig
Thermische und elektrische Leistung sind variabel
Wenig Taktung des Motors das sich das Gerät an die Leistungsanforderung anpasst

## Slide 20: Permanentmagnet-Generator
Hoher Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich
Regelung Motordrehzahl erfolgt über Last des Generators
Leistungselektronik mit Pulsweitenmodulierung
Notes: Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Leistungsbereich
  Wassergekühlter Permanentmagnet-Generator zur Stromerzeugung
  Direkt am Motorblock befestigt
Regelung der Motordrehzahl erfolgt über die Last des Generators
  Motor nutzt immer das optimale Drehmoment
  Nicht über Drosselklappe (siehe Motortechnik)
Leistungselektronik mit Pulsweitenmodulierung
  Nach Drehzahl variierende Wechselspannung des Generators wird in netzsynchronen dreiphasigen Wechselstrom umgerichtet

## Slide 21: Gas-Verbrennungsmotor
Antriebseinheit des Mini-BHKW
Niedrige Emissionswerte durch Drei-Wege-Katalysator mit Lambda-Regelung
Langlebige und störungsfreie Technik
Notes: Antriebseinheit des Mini-BHKW
  Speziell entwickelter, wassergekühlter Gas-Verbrennungsmotor
  Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas
  Optimales Leistungsvermögen durch immer vollständig geöffnete Drosselklappe
    Dadurch auch im Teillastbetrieb eine maximale Leistungsausbeute
    Drosselklappe mindert im geschlossenen oder teilgeschlossenen Zustand die Effizienz
Niedrige Emissionswerte durch Drei-Wege-Katalysator mit Lambda-Regelung
  Gegenwärtig wirkungsvollstes Katalysatorensystem
  Abgaswerte liegen 50% unter den Vorgaben der TA-Luft
Langlebige und störungsfreie Technik
  Hydraulische Stößel erübrigen die Ventileinstellung

## Slide 22: Powerstart-Funktion
Verschleißfreier, geräuscharmer Start über den Generator
Reduzierte Wartungskosten
  Anlasser und Batterie entfallen
Erhöhte Betriebssicherheit
  Startet unter erschwerten Einsatzbedingungen
Notes: Verschleißfreier und geräuscharmer Start über den Generator
Reduzierte Wartungskosten
  Anlasser und Batterie entfallen
  Wartungsintensive Bauteile, daher reduzierte Wartungskosten und –aufwand
  Durch ein genau auf das Startverhalten abgestimmtes Startprogramm ersetzt
Erhöhte Betriebssicherheit
  Bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
  Startet auch unter erschwerten Einsatzbedingungen
  z.B. bei stark schwankender Gasqualität, hohem Luftdruck oder extremen Temperaturen
Dazu kommen
Deutlich sanfteres Startverhalten
Geringerer Energieverbrauch in der Startphase

## Slide 23: Ergänzende Produkteigenschaften
Nutzerfreundliche Bedienung
Spezielles Wärme- und Schalldämmgehäuse
Entspricht höchsten Sicherheits- vorschriften (CE-Zertifiziert)
Parallelbetrieb mehrerer Mini-BHKWs
Notes: Nutzerfreundliche Bedienung
  Über 4-zeiliges Display mittels Dreh-/Druckknopf
  Alle wichtigen Betriebswerte direkt abrufbar
Spezielles Wärme- und Schalldämmgehäuse
  Geräuscharmer Betrieb und geringe Wärmeverluste
Entspricht höchsten Sicherheitsvorschriften (CE-Zertifiziert)
  Europa und Deutschland
  Geprüft nach der strengen europäischen Gasgeräterichtlinie
Parallelbetrieb mehrerer Mini-BHKWs
  In Objekten mit höherem Leistungsbedarf
  Ein Geräte übernimmt die Steuerung der nachgeschalteten Mini-BHKWs (Master/Slave-Betrieb)
  Flexible Aufrüstung bei gestiegenem Energiebrauch

## Slide 24: ecoisland - Insellösung
Autarke Energieversorgung für netzfreie Gebiete
Sichere Stromversorgung in Netzqualität
Geeignet für Notstromversorgung
Erweiterter Systemumfang
Notes: Autarke Energieversorgung für netzfreie Gebiete
  Betrieb mit Flüssiggas
Sichere Stromversorgung in Netzqualität
Geeignet für Notstromversorgung
  Mini-BHKW arbeitet das ganze Jahr über als Strom- und Wärmeerzeuger und schaltet nur im Bedarfsfall auf den Notstrombetrieb um
  Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten für separates Notstromaggregat entfallen
Erweiterter Systemumfang
  zusätzlich zum ecopower Mini-BHKW
  Batteriewechselrichter zum Aufbau eines ein- oder dreiphasigen Stromnetzes
  Batterieanlage zur Stromspeicherung
  Kühler zur Abführung der überschüssigen Wärme, die nicht mehr vom Speicher aufgenommen werden kann

## Slide 25: Bieten Sie Ihren Kunden Mehrwert!
Einfacher und schneller Zugang zu einem neuen Geschäftsfeld

## Slide 26: Ein neues Geschäftsfeld für Fachhandwerker
Einfacher, schneller Zugang durch die umfassende Unterstützung der PowerPlus Technologies GmbH
Wettbewerbsvorteil: Patentierte Leistungsmodulation
Notes: Einfacher und schneller Zugang
  zu einem erfolgversprechenden Geschäftsfeld
  für SHK- und Elektro- Handwerk
Umfassende Unterstützung
  in allen Bereichen des BHKW-Geschäfts
  Schulung und Qualifizierung
  Planungsunterstützung und technische Beratung
  Softwarepaket für Inbetriebnahme und Wartung
Wettbewerbsvorteil: Patentierte Leistungsmodulation
  Als einziges Mini-BHKW am Markt
  Ausgereiftes, fortschrittliches Produkt
  Breite Anwendungsmöglichkeiten
  Hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

## Slide 27: Einbindung in die Gebäudetechnik
Notes: Grund- bzw. Mittellastabdeckung durch Mini-BHKW
  BHKW Kann auch außerhalb der Heizperiode mit höchstmöglicher Leistung laufen
Abdeckung von Spitzenlasten durch zusätzlichen Heizkessel
Wärmespeicher zur Optimierung der BHKW-Leistung
  Bei Stromanforderung anfallende Wärme wird im Speicher vorgehalten und später bei Bedarf genutzt
  Monovalenter Betrieb bei ausreichend großem Pufferspeicher möglich
Einbindung in das Stromnetz erfolgt in den meisten Fällen netzparallel
  Mini-Blockheizkraftwerk wird an das lokale Stromnetz angeschlossen und speist überschüssigen Strom ein
  Rückspeisezähler wird zusätzlich zum Bezugszähler installiert, damit der eingespeiste Strom vergütet werden kann

## Slide 28: Elektrisches Blockschema
Notes: Vom Generator erzeugte Wechselspannung variiert je nach der momentanen Motordrehzahl
Über die Leistungselektronik wird die Spannung deshalb zunächst gleichgerichtet
Und mit dem Aufwärtswandler in eine höhere Ausgangsspannung gewandelt
Ein Wechselrichter mit nachgeschaltetem Netzfilter formt diese in netzsynchronen dreiphasigen Wechselstrom um

## Slide 29: Installation und Inbetriebnahme
Notes: Anschlussfertige Lieferung
  Alle Verbindungen an der Geräterückwand
Einfache Anlieferung und Einbringung durch geringes Gewicht
  200 Kg leichter als der Wettbewerb
Aufstellung und Anschlussarbeiten wie beim Heizkessel
  Einbindung in die Hydraulik des Heizungssystems,
  Installation einer Gasanlage und Anschluss an die Gasregelstrecke des Mini-BHKWs
  Installation der Abgasanlage
Netzanschluss kann von jedem Elektrofachmann durchgeführt werden
  Wird mit einer 5 x 1,5 mm²-Leitung über eine allpolige Trennstelle (L1, L2, L3, N) ausgeführt
  Abgesichert wird die Zuleitung mit 3 x 10 A; falls vom EVU vorgeschrieben, ergänzt durch einen Neutralleiter-Trenner
Einfache Inbetriebnahme mit ecoServ Software
  Anlagenkonfiguration bei der Anlieferung bereits voreingestellt

## Slide 30: Fortschrittliches Steuer- und Regelungssystem
Automatische Anpassung an Energiebedarf des Objektes
Integrierte selbstlernfähige Speicherbewirtschaftung
Volle Ausnutzung des Modulationsbereichs
Hoher Eigenschutz
Notes: Automatische Anpassung an den Energiebedarf des Objektes
  Kein Regelaufwand für den Betreiber
  Berechnung der optimalen Motordrehzahlen nach Heizkurve, zu erwartendem Strombedarf und Außentemperatur
  Permanente Auswertung der Betriebsdaten
Integrierte selbstlernfähige Speicherbewirtschaftung
  Mit Brauchwasseraufbereitung und Legionellenschutzfunktion
Volle Ausnutzung des Modulationsbereichs
  Auch im Teillastbetrieb Wirkungsgrad von über 90 %
Hoher Eigenschutz
  Mini-BHKW erkennt selbstständig falsche hydraulische Einbindung
  nimmt den Betrieb erst wieder auf, wenn der Fehler behoben worden ist.
Geringe Stillstandsverluste durch direkte Ansteuerung des Spitzenlastkessels
Master/Slave-Betrieb mehrerer Anlagen bei höherem Leistungsbedarf

## Slide 31: Geringer Wartungsaufwand
Wartung alle 4000 Betriebs- stunden bzw. einmal im Jahr
Wechsel von Öl, Filtern und Zünd- kerze sowie Abgasmessung
Komfortable Wartungs- software ecoServ
Wartungsvertrag für höhere Sicherheit
Notes: Wartung alle 4000 Betriebsstunden bzw. einmal im Jahr
Wechsel von Öl, Filtern und Zündkerze sowie Abgasmessung
Komfortable Wartungssoftware ecoServ
  Abfrage und Anpassung von Betriebszuständen und Anlagenfunktionen per Fernüberwachung
Wartungsvertrag für höhere Sicherheit
  Kalkulierbare Kosten für Wartung und Instandhaltung

## Slide 32: Vertriebsstruktur
ecopower Fachpartner
Ausbau der Vertriebsorganisation
Zusammenarbeit mit Vaillant
Notes: ecopower Fachpartner
  Qualifiziert und zertifiziert
  Mehrtägige Schulung
  Schrittweise Ausweitung der Kompetenzen möglich
Ausbau der Vertriebsorganisation
  Außendienst neu organisiert
  Anzahl der Vertriebsmitarbeiter und der technischen Berater deutlich erhöht
  Individuelle Betreuung
    Technische Berater in Gera
    Flächendeckendes Netz von Vertriebsingenieuren
Zusammenarbeit mit Vaillant
  Vaillant Verkaufsberater zur Kontaktaufnahme und Information
  Vaillant Vertriebsingenieure als kompetente Ansprechpartner

## Slide 33: Serviceorganisation
Technische Service-Hotline
  Mo – Do 7:00 bis 19:00 Uhr
  Fr bis 17:00 Uhr
  Sa 10:00 bis 17:00 Uhr
Bundesweiter Werkskundendienst
  Störungsbeseitigung, Inbetrieb- nahme und Wartungsarbeiten
Notes: Technische Service-Hotline
  bei allen Fragen rund um bereits im Betrieb befindliche Mini-BHKWs
  Mo – Do 7:00 bis 19:00 Uhr
  Fr bis 17:00 Uhr; Sa 10:00 bis 17:00 Uhr
  In der Heizperiode von September bis April
Bundesweiter Werkskundendienst
  Flächendeckendes Netz von Service-Stützpunkten
  Störungsbeseitigung, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten

## Slide 34: Qualitätssicherungsprogramm
Kontinuierliche Sicherung der Produktqualität
Überprüfung Produktleistung unter Einsatzbedingungen
Fortlaufende Produktpflege
Notes: Es geht um die ...
Kontinuierliche Sicherung der Produktqualität
  als wesentliche Geschäftsbasis
  Mit Hilfe der eigenen Engineering-Kompetenz
Dazu ...
Überprüfung der Produktleistung unter Einsatzbedingungen
  In enger Zusammenarbeit mit den Fachpartnern
  Fehleranalyse
Implementierung der Ergebnisse in ...
Fortlaufende Produktpflege
  Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
  Optimierende Produkt-Updates
  Einbau Ölkühler, Software Update, Neuer Abgasschalldämpfer, Reduzierung von Ablagerungen durch beschichtete Ventile, Erhöhung der Lebensdauer der Schwingungsdämpfer, Einbau MES Öldruckschalter

## Slide 35: Perspektiven
Ausbau Fachpartnernetz
Weitere Produktoptimierung nach Markterfordernissen
Erschließung neuer Märkte in Europa
Notes: Wesentliche Ziele für dieses Jahr:
Ausbau des Fachpartnernetzes
  Aufbau neuer Handwerksbetriebe als Fachpartner
  durch umfassende Betreuung in allen Bereichen des BHKW- Geschäfts
  Einfacher, schneller Einstieg
  Dabei auch bestehenden Fachpartnern die Vermarktung wesentlich erleichtern
Weitere Produktoptimierung nach den Markterfordernissen
  Regelungstechnik
  Technische Verbesserungen (Vereinfachung, weniger Verschleißteile)
  Optimierung der Produktion
Erschließung neuer Märkte in Europa
  Vorreiter Notstromversorgung: Unabhängige Stromversorgung durch Insellösungen in Gebieten in denen die Stromnetze nicht so zuverlässig / stabil sind
  Alleinstellung in diesem Markt

## Slide 36: Einsatzgebiete

## Slide 37: Neubau Einfamilienhaus mit Schwimmbad
Schwimmbad für optimalen Strom- und Wärmebedarf
Flexibler Einsatz durch Leistungsmodulation
Vollständige Finanzierung über KfW-Kredit
  Gesamtwohnfläche
250 m²
  Wärmebedarf
63 MWh/a
  Selbst produzierter Strom
~ 23.000 kWh/a
  Vermiedene Stromkosten
~ 2.567,- €/a
  Erlös aus dem Stromverkauf
~ 525,- €/a
  Gesamtkosteneinsparung
~ 2.485,- €/a
  CO2-Einsparungen
~ 6,5 t/a
Notes: Schwimmbad für optimalenStrom- und Wärmebedarf
Flexibler Einsatz durch Leistungsmodulation
Vollständige Finanzierung über KfW-Kredit

## Slide 38: Modernisierung Zweifamilienhaus
Problemlose Ergänzung des vorhandenen Gas-Heizkessels
Versorgung mehrerer Haushalte
Zusätzlicher Erlös durch Strom- verkauf an die Mieter
  Gesamtwohnfläche
330 m²
  Wärmebedarf
76 MWh/a
  Selbst produzierter Strom
~ 24.000 kWh/a
  Vermiedene Stromkosten
~ 715,- €/a
  Erlös aus dem Stromverkauf
~ 1.770,- €/a
  Gesamtkosteneinsparung
~ 2.110,- €/a
  CO2-Einsparungen
~ 7 t/a
Notes: Problemlose Ergänzung des vorhandenen Gas-Heizkessels
Versorgung mehrerer Haushalte
Zusätzlicher Erlös durch Stromverkauf an die Mieter

## Slide 39: Einsatz im Freizeitsektor
Hotels
Pensionen
Gaststätten
Restaurants
  Wärmebedarf
178,9 MWh/a
  Betriebsstunden Mini-BHKW
8.224 h/a
  Ersparnis durch Stromeigenverbrauch
5.133,- €/a
  Erlös aus Stromeinspeisung
81,- €/a
  Rückerstattung Mineralölsteuer
884,- €/a
  Gesamterlös Mini-BHKW
6.098,- €/a
  Kosteneinsparungen
4.273,- €/a
  CO2-Einsparungen
11,7 t/a
Beispiel: Hotel
Notes: Hotels
Pensionen
Gaststätten
Restaurants
ecoisland Insellösung für abgelegene Objekte ohne Stromnetzversorgung

## Slide 40: Einsatz in Gewerbebetrieben
Bäckereien
Gärtnereibetriebe
Frisörgeschäfte
Verarbeitendes Gewerbe
Autohäuser etc.
  Wärmebedarf
128 MWh/a
  Betriebsstunden Mini-BHKW
5.991 h/a
  Ersparnis durch Stromeigenverbrauch
3.445,- €/a
  Erlös aus Stromeinspeisung
236,- €/a
  Rückerstattung Mineralölsteuer
590,- €/a
  Gesamterlös Mini-BHKW
4.271,- €/a
  Kosteneinsparungen
2.938,- €/a
  CO2-Einsparungen
7,4 t/a
Beispiel: Tischlerei
Notes: Bäckereien
Gärtnereibetriebe
Frisörgeschäfte
Verarbeitendes Gewerbe
Autohäuser etc.

## Slide 41: Einsatz im Gesundheits- und Pflegebereich
Fitnessstudios
Pflege- und Seniorenwohnheime
Gesundheits- und Therapiezentren
  Wärmebedarf
116,7 MWh/a
  Betriebsstunden Mini-BHKW
8.014 h/a
  Ersparnis durch Stromeigenverbrauch
5.452,- €/a
  Erlös aus Stromeinspeisung
0,- €/a
  Rückerstattung Mineralölsteuer
857,- €/a
  Gesamterlös Mini-BHKW
6.309,- €/a
  Kosteneinsparungen
4.265,- €/a
  CO2-Einsparungen
10,8 t/a
Beispiel: Fitnessstudio
Notes: Fitnessstudios
Pflege- und Seniorenwohnheime
Gesundheits- und Therapiezentren
Unabhängigkeit und Sicherheit durch „eigenes Stromnetz“

## Slide 42: Einsatz in öffentlichen Einrichtungen
Städtische Schwimmbäder
Kindergärten und Gemeindezentren
Pfarrheim und Kirche
Schulen und Sporthallen
Verwaltungsgebäude
  Wärmebedarf
110,1 MWh/a
  Betriebsstunden Mini-BHKW
7.165 h/a
  Ersparnis durch Stromeigenverbrauch
2.501,- €/a
  Erlös aus Stromeinspeisung
1.232,- €/a
  Rückerstattung Mineralölsteuer
657,- €/a
  Gesamterlös Mini-BHKW
4.390,- €/a
  Kosteneinsparungen
2.662,- €/a
  CO2-Einsparungen
7,9 t/a
Beispiel: Kirchliche Einrichtung
Notes: Städtische Schwimmbäder
Kindergärten und Gemeindezentren
Pfarrheim und Kirche
Schulen und Sporthallen
Verwaltungsgebäude
Oft Verbundlösungen die zusammen addiert ideale Voraussetzungen bieten